## Slide 1
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
LVGL移植

## Slide 2
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，LVGL移植关键点（了解）
2，LVGL移植整体流程（熟悉）
3，LVGL移植准备（熟悉）
4，LVGL移植演示（掌握）
5，LVGL移植相关文件介绍（熟悉）
6，课堂总结
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1，LVGL移植关键点（了解）
显示
内存
输入设备
系统
OS

## Slide 4
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
2，LVGL移植整体流程（熟悉）
1、确定输入、输出设备
输入：触摸屏、鼠标、键盘以及编码器；输出：显示屏。
3、准备LVGL库、例程
4、添加LVGL库到工程
5、配置输入、输出设备
准备V8.2版本的LVGL库文件，还有支持所需功能的例程源码。
适配自己的输入和输出设备，添加所需功能（例如系统）。
按需裁剪、修改LVGL库文件，并添加到MDK工程中。
2、确定所需功能
屏幕数据传输方式、系统、SRAM、内存管理算法。
6、提供心跳、测试
为LVGL提供时基，写测试代码检测移植是否成功。

## Slide 5
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
移植前需要确定的功能
3，LVGL移植准备（熟悉）
项目 | 功能 | 相关例程
屏幕 | 触摸、数据传输方式（DMA2D） | 触摸屏实验
系统 | 裸机 / OS | 无 / LVGL例程2 操作系统移植
SRAM | 内部 / 外部 | 无 / 内存管理实验
内存管理 | LVGL自带 / 自研 | 无 / 内存管理实验

## Slide 6
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
LVGL移植课堂代码功能汇总
3，LVGL移植准备（熟悉）
功能 | 课堂代码1 | 课堂代码2 | 课堂代码3 | 课堂代码4
触摸 | 有 | 有 | 有 | 有
DMA2D | 无 | 无 | 无 | 有
系统 | 无 | 有 | 有 | 有
SRAM | 内部 | 内部 | 外部 | 内部
内存管理 | LVGL自带 | LVGL自带 | 自研 | LVGL自带
注意：课堂代码均以阿波罗F429开发板演示，其他STM32开发板同理！

## Slide 7
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，LVGL移植关键点（了解）
2，LVGL移植整体流程（熟悉）
3，LVGL移植准备（熟悉）
4，LVGL移植演示（掌握）
5，LVGL移植相关文件介绍（熟悉）
6，课堂总结
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 8
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
课堂代码1：带触摸、裸机、内部SRAM、LVGL自带内存管理。
4，LVGL移植演示（掌握）
《触摸屏实验》源码
《基本定时器中断实验》源码
LVGL库文件

## Slide 9
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
裁剪LVGL库文件（保留官方demo）
把 lv_conf_template.h 文件名修改成 lv_conf.h
打开 lv_conf.h 文件，修改条件编译指令，把#if 0 修改成#if 1
重命名工程名称为《 LVGL移植课堂代码1 》，添加定时器文件
按以下结构新建文件夹：
Middlewares
LVGL
GUI
GUI_APP
lvgl
LVGL移植课堂代码1
移植步骤1

## Slide 10
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
把裁剪后的LVGL库文件复制到 Middlewares/LVGL/GUI/lvgl 路径下
打开《 LVGL移植课堂代码1 》工程，编译。点击
图标，修改工程名称，再添加分组：
Middlewares/lvgl/example/porting
Middlewares/lvgl/src/core
Middlewares/lvgl/src/draw
Middlewares/lvgl/src/extra
Middlewares/lvgl/src/font
Middlewares/lvgl/src/gpu
Middlewares/lvgl/src/hal
Middlewares/lvgl/src/misc
Middlewares/lvgl/src/widgets
移植步骤2

## Slide 11
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
添加LVGL相关的.c文件到相应分组，如下：
Middlewares/lvgl/example/porting
Middlewares/lvgl/src/core
Middlewares/lvgl/src/draw
Middlewares/lvgl/src/extra
Middlewares/lvgl/src/font
Middlewares/lvgl/src/gpu
Middlewares/lvgl/src/hal
Middlewares/lvgl/src/misc
Middlewares/lvgl/src/widgets
移植步骤3
添加 examples/porting文件夹下的lv_port_disp_template.c
和 lv_port_indev_template.c 文件
添加 src/core 文件夹下的全部.c 文件
添加 draw 文件夹下除 nxp_pxp、nxp_vglite、sdl 和stm32_dma2d 文件夹之外的全部.c 文件
添加 extra 文件夹下的全部.c 文件
添加 font 文件夹下的全部.c 文件
添加 draw/stm32_dma2d 和 draw/sdl 文件夹下的全部.c 文件
添加 hal 文件夹下的全部.c 文件
添加 misc 文件夹下的全部.c 文件
添加 widgets 文件夹下的全部.c 文件

## Slide 12
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
开启C99模式
添加头文件路径：
..\..\ Middlewares\LVGL\GUI
..\..\ Middlewares\LVGL\GUI\lvgl
..\..\ Middlewares\LVGL\GUI\lvgl\src
..\..\ Middlewares\LVGL\GUI\lvgl\examples\porting
屏蔽MDK警告（慎用，非必须），在配置界面 C/C++的 Misc Controls 栏中填入（不要有空格）：
--diag_suppress=68,111,188,223,546,1295
移植步骤4

## Slide 13
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
把 lv_port_disp_template.c/h 的条件编译指令 #if 0 修改成 #if 1
在 disp_init 函数中初始化屏幕设备，设置横屏
配置图形数据缓冲模式
设置屏幕尺寸（默认横屏）
在 disp_flush 函数中配置打点输出
移植步骤5：配置输出（屏幕）
包含输出设备驱动头文件

## Slide 14
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
把 lv_port_indev_template.c/h 的条件编译指令 #if 0 修改成#if 1
按需裁剪输入设备
在 touchpad_init 函数中初始化触摸屏
配置触摸检测函数
配置坐标获取函数
移植步骤6：配置输入（触摸）
包含输入设备驱动头文件

## Slide 15
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
添加定时器驱动
在定时器驱动.c文件中包含：#include "lvgl.h"
初始化定时器时，需保证：进入中断的时间间隔 = x 毫秒
在定时器中断函数（回调）中调用：lv_tick_inc(x);
移植步骤7：提供时基

## Slide 16
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
1、在main.c文件中包含头文件：
移植步骤8：main函数部分
2、初始化定时器、LVGL库、输入输出设备：
#include "./BSP/TIMER/btim.h"
#include "lvgl.h"
#include "lv_port_disp_template.h"
#include "lv_port_indev_template.h"
btim_timx_int_init(10-1, 9000-1);
lv_init();
lv_port_disp_init();
lv_port_indev_init();
3、在while中每隔5ms调用一次lv_timer_handler();
4、编写测试代码：
lv_obj_t* switch_obj = lv_switch_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_size(switch_obj, 120, 60);
lv_obj_align(switch_obj, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);

## Slide 17
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
移植压力测试示例
把 demos 文件夹复制到 Middlewares/LVGL/GUI_APP 路径下
添加头文件路径，如下：
打开 lv_conf.h 文件，找到宏定义 LV_USE_DEMO_STRESS 并设置为 1
新建Middlewares/LVGL/GUI_APP工程组，添加 demos/stress 文件夹下的lv_demo_stress.c 文件
..\..\ Middlewares\LVGL\GUI_APP\demos
..\..\ Middlewares\LVGL\GUI_APP\demos\stress
main.c文件里包含头文件：#include "lv_demo_stress.h"
初始化官方demo：lv_demo_stress();

## Slide 18
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
移植音乐播放器示例
把 demos 文件夹复制到 Middlewares/LVGL/GUI_APP 路径下
添加头文件路径，如下：
打开 lv_conf.h 文件，找到宏定义 LV_USE_DEMO_MUSIC 并设置为 1
新建Middlewares/LVGL/GUI_APP工程组，添加 demos/music 文件夹下的全部.c 文件
..\..\ Middlewares\LVGL\GUI_APP\demos
..\..\ Middlewares\LVGL\GUI_APP\demos\music
此时编译可能会报错，打开 lv_conf.h 文件，找到相应字体的宏并设置为1即可
main.c文件里包含头文件：#include "lv_demo_music.h"
初始化官方demo：lv_demo_music();

## Slide 19
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
课堂代码2：带触摸、FreeRTOS、内部SRAM、LVGL自带内存管理。
4，LVGL移植演示（掌握）
《LVGL移植课堂代码1》源码
《LVGL例程2 操作系统移植》源码

## Slide 20
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
重命名工程名称为《 LVGL移植课堂代码2 》
移植FreeRTOS相关文件：
Middlewares
FreeRTOS
Drivers
User
FreeRTOSConfig.h
LVGL移植课堂代码2
移植步骤1
SYSTEM

## Slide 21
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
添加FreeRTOS相关的.c文件到相应分组中：
打开《 LVGL移植课堂代码2 》工程，点击
图标，添加分组：
Middlewares/FreeRTOS_CORE
Middlewares/FreeRTOS_PORT
移植步骤2
Middlewares/FreeRTOS_CORE
croutine.c
event_groups.c
list.c
queue.c
stream_buffer.c
tasks.c
timers.c
Middlewares/FreeRTOS_PORT
heap_4.c
port.c
注意：port.c文件需要根据具体芯片进行选择

## Slide 22
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
打开HAL库中断相关的.c文件，屏蔽SysTick 中断、SVC 中断、PendSV 中断
添加头文件路径（以F429为例）：
..\..\ Middlewares\FreeRTOS\include
..\..\ Middlewares\ FreeRTOS \portable\RVDS\ARM_CM4F
移植步骤3
STM32F1
STM32F7
STM32H7
stm32f1xx_it.c
stm32f4xx_it.c
stm32f7xx_it.c
stm32h7xx_it.c
STM32F4

## Slide 23
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
修改宏定义__NVIC_PRIO_BITS，由4U改为4即可
移植步骤4
STM32F1
STM32F7
STM32H7
stm32f103xe.h
stm32f407xx.h 或 stm32f429xx.h
stm32f750xx.h 或 stm32f767xx.h
stm32h750xx.h 或 stm32h743xx.h
STM32F4
在lv_conf.h文件中配置自定义时钟源，删除定时器提供时基的部分代码
新建lvgl_demo.c/.h文件，创建OS任务，调用/编写demo
在main.c中包含头文件#include "lvgl_demo.h"，调用lvgl_demo();函数

## Slide 24
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
建立专门存放lvgl用户代码的文件，管理更加方便
编译的时候报内存不够如何处理？
1、修改lv_conf.h，适当减小分配给LVGL管理的内存
2、lv_port_disp_timplate.c，适当减小图形缓冲区的大小，同时需要兼顾运行效果
3、FreeRTOSConfig.h，适当减小分配给FreeRTOS的内存，简单的工程，一般10~20k就够用了
Middlewares
LVGL
GUI_APP
lv_mainstart.c/.h
LVGL移植课堂代码2
拓展知识点

## Slide 25
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
课堂代码3：带触摸、FreeRTOS、外部SRAM、自研内存管理算法。
4，LVGL移植演示（掌握）
《LVGL移植课堂代码2》源码
《内存管理实验》源码

## Slide 26
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
重命名工程名称为《 LVGL移植课堂代码3 》
添加SRAM驱动相关文件：
Drivers
LVGL移植课堂代码3
外部SRAM驱动移植
BSP
SRAM或SDRAM
打开工程，添加.c文件到相应分组中：
Drivers/BSP
sram.c或sdram.c
包含外部sram驱动头文件：
#include "./BSP/SDRAM/sdram.h" 或 #include "./BSP/SRAM/sram.h"
初始化外部sram：sdram_init();或 sram_init();

## Slide 27
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
场景1：把LVGL管理的内存空间放到外部SRAM（非常不推荐）
1、确定外部SRAM首地址，根据需求确定地址偏移
外部SRAM使用
2、在lv_conf.h中将LV_MEM_ADR定义到外部SRAM的地址（不一定是首地址）
场景2：把绘图缓冲区放到外部SRAM（内部空间匮乏时可取）
1、确定外部SRAM首地址，根据需求确定地址偏移
2、在lv_port_disp_template.c中创建全屏分辨率大小的数组，并将其定位到外部SRAM的地址

## Slide 28
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
添加内存管理相关文件：
Middlewares
LVGL移植课堂代码3
自研内存管理算法移植
MALLOC
包含内存管理算法头文件：#include "./MALLOC/malloc.h"
打开工程，点击
图标，添加分组和.c文件：
Middlewares/MALLOC
malloc.c

## Slide 29
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
LVGL中消耗内存的地方
OS（非必需）
LVGL管理的内存
图形缓冲区
注意：不同的项目，内存分配的比例不同，一般分配给LVGL管理的内存为15~40k字节
其他

## Slide 30
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
自研内存管理配置流程
配置需要管理的内存池大小
初始化需要管理的内存池
适配自研的内存管理算法
在malloc.h文件中通过相关的宏来定义，不同板子代码的宏定义不同
调用my_mem_init函数对所需要管理的内存池进行初始化即可
编写LVGL内存分配、内存释放、内存重新分配这三个函数，配置相关宏定义

## Slide 31
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
LVGL自带内存管理配置流程
配置需要管理的内存池大小
创建需要管理的内存池
通过lv_conf.h中的LV_MEM_SIZE来定义，以字节为单位
有3种方式：①大数组、②地址段、③内存分配函数

## Slide 32
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
课堂代码4：带触摸、FreeRTOS、DMA2D、内部SRAM、LVGL自带内存管理。
4，LVGL移植演示（掌握）
《LVGL移植课堂代码2》源码
支持DMA2D的开发板和RGB屏幕

## Slide 33
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
修改lv_conf.h中相关的宏定义，开启DMA2D
DMA2D使用
在MDK配置中添加对应芯片的定义
重命名工程名称为《 LVGL移植课堂代码4 》
配置DMA2D外设

## Slide 34
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，LVGL移植关键点（了解）
2，LVGL移植整体流程（熟悉）
3，LVGL移植准备（熟悉）
4，LVGL移植演示（掌握）
5，LVGL移植相关文件介绍（熟悉）
6，课堂总结
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 35
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
LVGL移植相关的文件如下：
5，LVGL移植相关文件介绍（熟悉）
显示设备接口文件
裁剪、配置文件
lv_port_disp_templ.c/h
lv_port_indev_templ.c/h
lv_conf.h
输入设备接口文件
lv_conf.h是一个用户级别的文件，不同工程可以有不同的 lv_conf.h

## Slide 36
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
lv_conf.h文件内容介绍
序号 | 板块介绍 | 功能描述
① | 颜色 | 颜色深度、字节交换、屏幕透明等
② | 内存 | 内存管理算法选择、内存分配大小等
③ | 硬件层 | 显示刷新周期、输入设备读取周期等
④ | 特征 | 绘图、日志、帧率显示等
⑤ | 编译器 | 大数组前缀、内存对齐等
⑥ | 字体 | 开启系统字体、配置自定义字体等
⑦ | 文本 | 字符编码、文本特性
⑧ | 核心部件 | 使能/失能核心部件
⑨ | 拓展功能 | 使能/失能拓展部件、第三方库等
⑩ | 实例 | 使能/失能LVGL官方的实例

## Slide 37
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
6，课堂总结
查看《LVGL移植》脑图
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
LVGL

## Slide 38
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php