## Slide 1
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
LVGL拓展内容

## Slide 2
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，实体按键控制（了解）
2，文件系统移植（了解）
3，中文字库应用（了解）
4，课堂总结
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 3
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
使用按键控制用户界面，需要将所控制的部件添加到组中，并将按键和组关联起来。
1，实体按键控制（了解）
组（group）
圆弧部件
按钮部件
列表部件
......
输入设备（按键）
关联
添加
注意：某些部件默认加入到组（默认组），无需再单独添加。

## Slide 4
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
在lv_port_indev_template.c中包含头文件：#include "./BSP/KEY/key.h"
扫描按键：key_scan(0);
根据部件指定按键功能
配置步骤1：配置输入
取消“键盘”相关代码的注释，初始化按键：key_init();
1，实体按键控制（了解）
准备《LVGL例程31 lv_list(列表)》例程，修改名称为《实体按键控制课堂代码》

## Slide 5
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
创建组：lv_group_t *g = lv_group_create();
添加部件到组：lv_group_add_obj(g, obj);
关联按键和组：lv_indev_set_group(indev_keypad, g);
配置步骤2：配置“组（group）”
设置默认组：lv_group_set_default(g);
1，实体按键控制（了解）
如果部件已加入默认组，使用这种配置
如果部件未加入默认组，使用这种配置

## Slide 6
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，实体按键控制（了解）
2，文件系统移植（了解）
3，中文字库应用（了解）
4，课堂总结
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 7
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
移植前准备：
2，文件系统移植（了解）
《LVGL例程2 操作系统移植》源码
HAL库版本《FATFS实验》源码
LVGL实验所需SD卡文件、SD卡

## Slide 8
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
将《 LVGL实验所需SD卡文件》中的文件复制到SD卡根目录，并将SD卡插到开发板
按以下结构移植文件夹：
Middlewares
FATFS
文件系统移植课堂代码
移植步骤1
Drivers
BSP
NAND
NORFLASH
SDIO
SPI
注意：不同系列的开发板，BSP文件夹中的所需要移植的驱动文件不一定相同。
将LVGL例程2重命名为《文件系统移植课堂代码》

## Slide 9
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
打开《文件系统移植课堂代码》工程，编译。点击
图标，添加分组、文件：
Middlewares/FATFS
Middlewares/lvgl/src/fadrv
Drivers/BSP
Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver
移植步骤2
exfuns.c
fattester.c
diskio.c
ff.c
ffsystem.c
ffunicode.c
lv_fs_fatfs.c
ftl.c
nand.c
nandtester.c
norflash.c
sdio_sdcard.c
spi.c
stm32f4xx_hal_nand.c
stm32f4xx_hal_sd.c
stm32f4xx_hal_spi.c
stm32f4xx_ll_sdmmc.c
注意：不同系列的开发板，BSP、HAL_Driver分组中所需要添加的文件不一定相同。

## Slide 10
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
打开 lv_conf.h 文件，将宏定义LV_USE_FS_FATFS修改为1 ，LV_FS_FATFS_LETTER修改为'0'
添加头文件路径：
..\..\Middlewares\FATFS\exfuns
..\..\Middlewares\FATFS\source
打开 lv_fs_fatfs.c 文件，包含头文件，修改fs_init函数，具体如下：
移植步骤3
#include "./BSP/SDIO/sdio_sdcard.h"
#include "./FATFS/exfuns/exfuns.h"
while(sd_init()) /* 初始化 SD 卡 */
{
printf("SD Card Error, Please Check!\r\n");
HAL_Delay(200);
}
exfuns_init(); /* 为 fatfs 相关变量申请内存 */
f_mount(fs[0], "0:", 1); /* 挂载 SD 卡 */

## Slide 11
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
打开 lv_demo_stress.c 文件，包含头文件，编写测试代码，具体如下：
移植步骤4
#include "lvgl.h"
#include <stdio.h>
void lv_demo_stress(void)
{
uint32_t read_num = 0;
uint8_t buf[30] = {0};
lv_fs_file_t f;
lv_fs_res_t res;
res = lv_fs_open(&f, "0:/SYSTEM/LV_FATFS/Fatfs_test.txt", LV_FS_MODE_RD);
if(res != LV_FS_RES_OK) printf("Open failed");
res = lv_fs_read(&f, buf, 30, &read_num);
if(res != LV_FS_RES_OK) printf("Read failed");
printf("实际读取长度：%d字节， %s",read_num , buf);
lv_fs_close(&f);
}

## Slide 12
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
1，实体按键控制（了解）
2，文件系统移植（了解）
3，中文字库应用（了解）
4，课堂总结
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php

## Slide 13
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
准备工作：
3，中文字库应用（了解）
需要使用的字体文件（ttf、otf等格式）
《LVGL例程18 lv_label(标签)》源码
登录在线字体转换网站：https://lvgl.io/tools/fontconverter

## Slide 14
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
根据需求将字体文件转换为C语言数组
3，中文字库应用（了解）
字符集 | Unicode 编码范围
基本汉字 | 0x4E00-0x9FA5
数字、拉丁字母、标点符号 | 0x20-0x7E
注意：转换的范围越大，占用的内存就越多

## Slide 15
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
添加字库文件到LVGL工程中，声明字体，编写测试代码
LV_FONT_DECLARE(Font30) /* 声明字体 */
void my_gui(void)
{
lv_obj_t *font_label = lv_label_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_style_text_font(font_label, &Font30, LV_STATE_DEFAULT);
lv_label_set_text(font_label, "你好，正点原子");
lv_obj_center(font_label);
}
3，中文字库应用（了解）

## Slide 16
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
4，课堂总结
查看《LVGL拓展内容》脑图
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php
LVGL

## Slide 17
LVGL
“原子哥”在线教学平台：www.yuanzige.com
版权所有：广州市星翼电子科技有限公司
天猫店铺：https://zhengdianyuanzi.tmall.com
技术支持论坛：http://www.openedv.com/forum.php